## Slide 1
УДИРДЛАГЫН ПРАКТИК СУРГАЛТ
Өртгийн загварчлал
ба өртгийн инжиниринг
Барилгын төслийн ашиг, мөнгөн урсгал, эрсдэлийг нэг загвараар удирдах нь
ЗОРИЛГО
Төсөв харах биш
ирээдүйн өртгийг
удирдах
Л.Түмэндэмбэрэл
Зөвлөх инженер
Эрдэм түм ХХК • 2026
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, номын ерөнхий үзэл баримтлал, 3–6-р тал.
[/Sources]

## Slide 2
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Өртөг хэтрэх нь тооцооны бус, удирдлагын доголдол
Төсөл эхлэхэд үнэ тодорхой мэт боловч шийдвэр бүр өртгийн шинэ хувилбар үүсгэдэг.
Хамрах хүрээ
Юу барих нь бүрэн тогтоогүй
Хугацаа
Суналт нь шууд ба шууд бус зардал өсгөнө
Үнэ
Материал, валют, ложистик өөрчлөгдөнө
Өөрчлөлт
Зураг, захиалагч, талбайн шийдвэрүүд хуримтлагдана
Удирдлагын асуулт:
“Эцсийн өртөг хэд болох вэ, ямар нөхцөлд өөрчлөгдөх вэ, одоо ямар шийдвэр гаргах вэ?”
Эрдэм түм ХХК
2
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 3–6-р тал.
[/Sources]

## Slide 3
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Хичээлийн төгсгөлд удирдлага таван шийдвэрийг гаргана
1
Төсөв ба өртгийн загварын ялгааг таних
2
Төслийн суурь өртгийг зөв батлах
3
Хувилбар, эрсдэлийг мөнгөөр харьцуулах
4
Гүйцэтгэлийг өртөг-хугацаагаар зэрэг хянах
5
90 хоногт компанийн тогтолцоо эхлүүлэх
Эрдэм түм ХХК
3
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 7–12-р тал.
[/Sources]

## Slide 4
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Төсөв нэг хариу өгдөг; өртгийн загвар олон хувилбар харуулдаг
ТӨСӨВ
Тодорхой зураг, хэмжээ, норм, үнэд үндэслэсэн тухайн мөчийн тооцоо.
ӨРТГИЙН ЗАГВАР
Хамрах хүрээ + хэмжээ + нөөц + хугацаа + эрсдэлийн хамаарлыг өөрчилж, эцсийн өртгийн хувилбаруудыг харуулна.
Төсөв = суурь баримт
Загвар = шийдвэрийн хөдөлгүүр
Эрдэм түм ХХК
4
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 13–18-р тал.
[/Sources]

## Slide 5
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Өртгийн инжиниринг бүх амьдралын мөчлөгийг нэвт дагана
1
Санаа
Параметрийн үнэлгээ
2
ТЭЗҮ
Хувилбар ба лимит
3
Зураг төсөл
Тоо хэмжээ ба төсөв
4
Худалдан авалт
Гэрээний үнэ
5
Барилга
Гүйцэтгэл ба өөрчлөлт
6
Ашиглалт
Амьдралын мөчлөгийн өртөг
Нэг үе шатны “хямд” шийдвэр дараагийн шатанд өндөр зардал үүсгэж болно.
Эрдэм түм ХХК
5
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 4–6, 19–24-р тал.
[/Sources]

## Slide 6
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Матриц удирдлага: үе шат бүрт өртөг, хугацаа, чанар, эрсдэлийг зэрэг харна
Санаа / ТЭЗҮ
Зураг төсөл
Худалдан авалт
Барилга
Хүлээлгэн өгөх
Өртөг
Хугацаа
Чанар
Эрсдэл
Шийдвэр
Хяналт
Хяналт
Хяналт
Шийдвэр
Шийдвэр
Хяналт
Хяналт
Шийдвэр
Хяналт
Шийдвэр
Хяналт
Шийдвэр
Хяналт
Хяналт
Шийдвэр
Шийдвэр
Хяналт
Хяналт
Хяналт
Эрдэм түм ХХК
6
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 5–9-р тал.
[/Sources]

## Slide 7
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Өртгийн загвар таван давхар өгөгдлөөс бүтнэ
1. Хамрах хүрээ
WBS, техникийн шаардлага
2. Тоо хэмжээ
BIM / зураг / ажлын хэмжээ
3. Нөөц ба үнэ
Материал, хөдөлмөр, машин
4. Хугацаа
Календарь, бүтээмж, инфляц
5. Эрсдэл
Тодорхойгүй байдал, нөөц сан
Өгөгдлийн нэг давхар өөрчлөгдвөл эцсийн өртөг автоматаар шинэчлэгдэнэ.
Эрдэм түм ХХК
7
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 14–18, 31–36-р тал.
[/Sources]

## Slide 8
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
WBS–CBS–OBS холбоогүй бол зардлын эзэн тодорхойгүй үлдэнэ
WBS
Ямар ажил?
Суурь, каркас, фасад…
→
CBS
Ямар зардал?
Материал, хөдөлмөр, машин…
→
OBS
Хэн хариуцах?
Төслийн баг, гэрээт, хэлтэс…
Кодын нэг систем = төсөв, гэрээ, акт, нягтлан бодох бүртгэл нэг хэлээр ярьдаг
Эрдэм түм ХХК
8
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 28–36-р тал.
[/Sources]

## Slide 9
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Суурь өртөг нь “баталсан үнэ” биш, удирдах лавлах шугам
62%
Шууд зардал
14%
Талбайн нэмэгдэл
9%
Компанийн нэмэгдэл
10%
Эрсдэлийн нөөц
5%
Удирдлагын нөөц
Суурь өртөг = баталсан хамрах хүрээ + баталсан хугацаа + ил тод нөөц
Эрдэм түм ХХК
9
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 25–30, 40–45-р тал.
[/Sources]
Хувийн жишээ нь сургалтын тайлбарлах зориулалттай; компанийн бодит бүтэц тусдаа тохируулна.

## Slide 10
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Төслийн эхэнд тооцоо бүдэг; мэдээлэл нэмэгдэх тусам нарийсна
Параметрийн
±30–50%
Томсгосон
±20–30%
Төсөвчилсөн
±10–15%
Эцсийн
±5–10%
Шийдвэрийн хаалга бүрт тооцооны ангилал, хүлцлийг ил тод бичнэ.
Эрдэм түм ХХК
10
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 20–27-р тал.
[/Sources]
Нарийвчлалын хүрээ нь сургалтын жишиг; төслийн өгөгдлийн бэлэн байдлаар баталгаажуулна.

## Slide 11
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Ашигтай төсөл мөнгөн урсгалгүй бол зогсоно
Chart: 
| 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар
Орлого | 0 | 8 | 18 | 25 | 25 | 24
Зарлага | 10 | 15 | 20 | 22 | 18 | 12
Удирдлагын 3 шалгалт
1. Сарын цэвэр урсгал
2. Оргил санхүүжилтийн хэрэгцээ
3. Төлбөрийн хоцролтын тэсвэр
Үнэ, хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг нэг загварт холбоно.
Эрдэм түм ХХК
11
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 46–52-р тал.
[/Sources]
Диаграммын тоонууд нь сургалтын жишээ.

## Slide 12
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Гүйцэтгэлийг мөнгө ба хугацаагаар зэрэг хэмжинэ
PV
Төлөвлөсөн өртөг
10.0 тэрбум
EV
Бодитоор бүтээсэн үнэ цэнэ
8.0 тэрбум
AC
Бодит зарцуулалт
9.0 тэрбум
CPI = EV / AC = 0.89
1₮ зарцуулаад 0.89₮-ийн ажил бүтээжээ
SPI = EV / PV = 0.80
Төлөвлөгөөний 80%-ийн ахицтай
Эрдэм түм ХХК
12
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 37–45-р тал.
[/Sources]
EVM жишээ тоонууд нь сургалтын дасгал.

## Slide 13
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Гэрээний төрөл эрсдэлийг устгахгүй, зөвхөн хуваарилна
Гэрээ
Гол эрсдэл
Тохирох нөхцөл
Тогтмол үнэ
Гүйцэтгэгч
Хамрах хүрээ тогтвортой үед
Нэгж үнэ
Хуваалцсан
Тоо хэмжээ тодорхойгүй үед
Зардал + хөлс
Захиалагч
Яаралтай, шийдэл хөгжиж буй үед
Зорилтот үнэ
Хуваалцсан
Ил тод өгөгдөл, хамтын хэмнэлттэй үед
Эрдэм түм ХХК
13
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 53–58-р тал.
[/Sources]

## Slide 14
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Өөрчлөлт батлагдахаас өмнө өртөг, хугацаа, эрсдэлийг хамтад нь үнэлнэ
1
Хүсэлт
→
2
Нөлөөллийн тооцоо
→
3
Шийдвэр
→
4
Суурь шинэчлэх
→
5
Гүйцэтгэл хянах
Шийдвэрийн хуудас: шалтгаан • 3 хувилбар • өртгийн Δ • хугацааны Δ • эрсдэл • батлагч
Эрдэм түм ХХК
14
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 40–45, 59–62-р тал.
[/Sources]

## Slide 15
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Нэг үнэ биш, гурван хувилбар удирдлагыг хамгаална
Chart: 
| Суурь | Өөдрөг | Магадлалтай | Сөрөг
Төслийн эцсийн өртөг, тэрбум ₮ | 10 | 9.6 | 10.8 | 12.3
ШИЙДВЭР
• 10.8 тэрбумд санхүүжилт батлах
• 1.5 тэрбумын сөрөг эрсдэлийг бууруулах
• Хязгаар давбал дахин батлуулах
Эрдэм түм ХХК
15
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 39–45-р тал.
[/Sources]
Тоонууд нь сургалтын хувилбарын жишээ.

## Slide 16
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
BIM-Costing: хэмжээг зурагнаас, үнийг нөөцийн сангаас, хувилбарыг загвараас
BIM / зураг
Тоо хэмжээ
→
Нөөцийн сан
Үнэ ба бүтээмж
→
Календарь
Хугацаа ба эскалаци
→
Өртгийн загвар
Төсөв, урсгал, EAC
Нэг өөрчлөлт → хэмжээ, өртөг, хугацаа, мөнгөн урсгал зэрэг шинэчлэгдэнэ
Эрдэм түм ХХК
16
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 54–70-р тал.
[/Sources]

## Slide 17
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Удирдлагын самбар 8 тоог өдөр бүр биш, тогтмол хэмнэлээр харуулна
BAC
Баталсан төсөв
EAC
Таамаг эцсийн өртөг
VAC
Хүлээгдэж буй зөрүү
CPI
Өртгийн үр ашиг
SPI
Хугацааны үр ашиг
Cash
Оргил санхүүжилт
Change
Батлаагүй өөрчлөлт
Risk
Нээлттэй эрсдэлийн өртөг
Эрдэм түм ХХК
17
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 37–52-р тал.
[/Sources]

## Slide 18
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Дасгал: 10 тэрбумын төслийн удирдлагын шийдвэр
Нөхцөл
• BAC = 10.0 тэрбум ₮
• EV = 4.0 тэрбум ₮
• AC = 4.8 тэрбум ₮
• PV = 5.0 тэрбум ₮
• Батлаагүй өөрчлөлт = 0.6 тэрбум ₮
БАГИЙН ДААЛГАВАР
• CPI ба SPI-г тооц
• Одоогийн хандлагаар EAC-г баримжаал
• Өөрчлөлтийн нөлөөг нэм
• Захирлын гаргах 3 шийдвэрийг бич
Зөв хариу ганц биш — үндэслэл, хувилбар, хариуцагч нь тодорхой байх ёстой.
Эрдэм түм ХХК
18
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 37–45-р тал.
[/Sources]
Сургагчийн чиглэл: CPI=0.83, SPI=0.80. EAC-г BAC/CPI ≈ 12.0 тэрбум гэж баримжаалж, өөрчлөлтийг тусад нь шалгуулна.

## Slide 19
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
90 хоногт өртгийн удирдлагын суурь тогтолцоог байгуулж болно
0–30 хоног
Нэгдсэн код, өртгийн бүтэц, загварын эзэн
→
31–60 хоног
Нэг туршилтын төсөл, суурь өртөг, өөрчлөлтийн журам
→
61–90 хоног
EAC, EVM, мөнгөн урсгалын самбар, сургалт
Эхний зорилго: төгс программ биш, нэг эх сурвалжтай үнэн зөв өгөгдөл
Эрдэм түм ХХК
19
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 71–77-р тал.
[/Sources]

## Slide 20
ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ • УДИРДЛАГЫН ХИЧЭЭЛ
Маргаашнаас эхлэх удирдлагын таван шийдвэр
✓
Нэг туршилтын төсөл сонго
✓
Өртгийн загварын нэг эзэн томил
✓
WBS–CBS кодоо батал
✓
Суурь өртөг ба нөөцийг тусгаарла
✓
Сар бүр EAC ба мөнгөн урсгалыг хэлэлц
Өртгийг тооцдоггүй — удирддаг.
Эрдэм түм ХХК
20
Notes: [Sources]
- В.И. Малахов, «Стоимостное моделирование инвестиционно-строительных проектов», Москва, 2018, 72–80-р тал.
[/Sources]